Министерство образования  Кировской области

Кировское областное государственное  профессиональное

образовательное автономное  учреждение

Вятский электромашиностроительный техникум (11)

| Рассмотрено на заседании ПЦК Протокол №__от______________2016 г. Председатель _______ ( ФИО) | Согласовано Заведующая отделением _____________________Корякина О.Е «___»______________________2016г |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

по  дисциплине

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

для специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  электромеханического оборудования

(заочное отделение)

- Сила. Система сил. Единица измерения силы в системе СИ и МКГСС.

- Аксиома статики.

- Дать понятие связи. Виды связей. Реакции связей.

- Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил графическим и аналитическим способами.

- Условия равновесия плоской системы сходящихся сил (в аналитической и графической формах )

- Пара сил. Момент пары сил. Свойства пар сил.

- Момент силы относительно точки. Правило знаков.

- Уравнения равновесия плоской системы произвольно расположенных сил (три вида уравнений).

- Условия равновесия плоской системы параллельных сил (два вида уравнения).

- Центр тяжести как центр параллельных сил.

- Центр тяжести плоских фигур. Координаты центра тяжести. Статический момент плоских фигур относительно оси, единица измерения, равенство нулю.

- Определение координат центра тяжести сложных сечений, составленных из простых геометрических фигур и стандартных профилей проката.

- Условия равновесия твердого тела, имеющего опорную плоскость.

- Единицы измерения физических и механических величин.

- Классификация нагрузок.

- Понятие об упругих и пластических деформациях. Виды деформаций. ВСФ деформаций.

- Определение внутренних сил (метод сечения). Основные виды деформации бруса.

- Понятие о напряжении: полном, касательном, нормальном. Единицы измерения.

- Осевое растяжение и сжатие. Продольная сила. Нормальные напряжения в поперечных сечениях. Правило знаков

- Продольная и поперечная деформации при растяжении, сжатии. Закон Гука. Модуль продольной упругости.

- Механические испытания материалов. Диаграмма растяжения пластических материалов. Механические характеристики. Понятие о наклепе.

- Механические характеристики материалов. Диаграмма сжатия хрупких материалов.

- Метод расчета по предельным состояниям. Коэффициенты. Нормативные и расчетные сопротивления.

- Расчет по предельным состояниям при растяжении (сжатии).Три типа задач.

- Напряжение в наклонных сечениях.

- Понятие о концентрации напряжений.

- Понятие о температурных и монтажных напряжениях.

- Понятие о геометрических характеристиках плоских сечений. Дать определение. Применение в практической деятельности.

- Связь между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей. Главные центральные оси.

- Определение положения главных центральных осей и вычисление главных моментов инерции сечения.

- Основные понятия и определения при изгибе прямого бруса. Внутренние усилия при прямом изгибе.

- Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил при прямом изгибе.

- Внецентренное растяжение сжатие. Напряжение при внецентренном сжатии. Расчет на прочность. Какие конструкции работают на внецентренное сжатие.

- Косой изгиб. Напряжения при косом изгибе и расчет на прочность. Какие конструкции работают на косой изгиб.

- Дифференциальная зависимость между поперечной силой и изгибающим моментом и интенсивностью

- Напряжения и деформации при кручении. Какие конструкции работают

- Нормальные напряжения при прямом изгибе. Эпюра напряжений для прокатных профилей и прямоугольного сечения.

- Осевые моменты сопротивления плоских сечений. Выбор рациональных сечений при изгибе.

- Касательные напряжения при прямом изгибе. Формула Д И. Журавского. Эпюра напряжений для прокатных профилей и прямоугольного сечения.

- Расчет на прочность по предельному состоянию при изгибе. (3 вида задач).

- Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия центрально-сжатых стержней. Критическая сила. Формула Эйлера.

- Критические напряжения. Гибкость стержня.

- Расчет на устойчивость сжатых стержней с применением коэффициента продольного изгиба.

- Понятие, о действии динамических нагрузок.

- Задачи статики сооружений. Классификация сооружений и их расчетных схем.

- Основные сведения о многопролетных статических определимых шарнирно-консольных балках.

- Общие сведения о рамных конструкциях. Анализ статической неопределимости рамных систем.

- Общие сведения о фермах. Классификация ферм.

- Определение усилий в стержнях фермы методом узловых вырезов (графически и аналитически).

- Частные случая равновесия узлов (определение нулевых стержней).

Преподаватель  дисциплины

Техническая механика

Корякина О.Е